## Slide 1
Intensidad en el Uso de Materiales y Economía Circular en Colombia: Diagnóstico

## Slide 2
Índice
SELECCIÓN DE
MATERIALES
2 ▌
ANÁLISIS DE FLUJO
DE MATERIALES
ACV DE PRODUCTOS
ANÁLISIS
DE FACTORES
REVISIÓN EXP
INTERNACIONALES

## Slide 3
SELECCIÓN DE MATERIALES:
SECTORES MANUFACTURERO Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 4
Selección de materiales
Materiales | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
 | Valor agregado de las actividades manufactureras | Necesidad de importaciones | Generación de residuos | Distancia a objetivo | Impacto evitado | Valor económico
 | (%) | (mill. $/año) | (t/año) | (%) | (kg CO2eq/t) | ($/ton)
Biomaterial primario | 25,61 | 1.553,07 | 21.341.711 | 44 | 757 | 60
Cemento y hormigón | 4,57 | 180,00 | 17.381.248 | 48 | 199 | 4,5
Polímeros | 20,19 | 5.819,43 | 1.558.546 | 20 | 2262 | 350
Celulosa y papel | 3,48 | 338,94 | 1.846.000 | 10,22 | 685 | 110
Acero | 2,56 | 5.351,77 | 1.321.000 | 26,34 | 1286 | 229
Textil | 3,97 | 712,78 | 1.836 | 56,45 | 7653 | 106
Chart: 
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Biomaterial primario | 1 | 0.26688 | 1 | 0.46463 | 0.098915 | 0.17143
Cemento y hormigón | 0.17831 | 0.030931 | 0.81443 | 0.50686 | 0.026003 | 0.012857
Polímeros | 0.78836 | 1 | 0.073028 | 0.21119 | 0.29557 | 1
Celulosa y papel | 0.13588 | 0.058243 | 0.042938 | 0.10792 | 0.089507 | 0.31429
Acero | 0.099961 | 0.91964 | 0.061898 | 0.27814 | 0.16804 | 0.65429
Textil | 0.15502 | 0.12248 | 8.6029e-05 | 1 | 1 | 0.30286
0,67
0,50
0,43
0,31
0,25
0,16
?

## Slide 5
ANÁLISIS DE FLUJOS
Y ACV DE
MATERIALES Y PRODUCTOS

## Slide 6
Ranking de flujos
Material | Aprovechamiento del material principal | Aprovechamiento de otros residuos del proceso | Metabolización de residuos de otros sectores-Simbiosis
BIomateriales | Medio Requiere análisis más detallado. | Medio Algunas aplicaciones de alto valor añadido, pero dominan energía, compost y alimentación animal. | No procede
Cemento y Concreto | Bajo Recogida de residuos de construcción y demolición prácticamente inexistente. | Óptimo Baja generación de residuos | Bajo Sector con alto potencial de metabolización; infra-utilizado en la actualidad
Polímeros | Medio Ratio y reciclaje medio, optimizable, y variable según polímero. | Medio Baja generación de otros residuos en el proceso. Se desconoce gestión. | Bajo Ratio de material reciclado incorporado en producto bajo. Falta información.
Acero | Alto Alto ratio de recogida y reciclaje de chatarra férrica. Puede optimizarse. | Bajo Alta tasa de disposición final de residuos/subproductos siderúrgicos. | No procede
Papel | Alto Alto ratio de recogida y reciclaje de papel y cartón | Bajo Ausencia de información sobre la tipología y el destino final de los residuos de la industria papelera. | Medio Sector con alto potencial de metabolización ahora infra-utilizado

## Slide 7
ALGUNAS CONCLUSIONES GLOBALES:
Contribución positiva de ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (RENOVABLE)
IMPORTACIONES Reducción de impactos recuperando material (PET y acero)
LOGÍSTICA: Influencia de la EFICIENCIA DE VEHÍCULOS de carga
IMPACTO NEGATIVO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN
1.129.741
5.385.250
1.387.811
6.909.467
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Cartón embalaje reciclado
Barra de acero corrugado
Botella de PET
Concreto premezclado
Cambio climático (t CO2 eq)
Escenario actual
18.216
24.854
25.913
132.769
18.235
28.538
27.632
157.880
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Agotamiento de recursos (kg Sb eq)
Cartón embalaje reciclado
Barra de acero corrugado
Botella de PET
Concreto premezclado
Escenario Economía Circular
355.101
559.072
372.292
591.602
100,00%
Análisis de Ciclo de Vida

## Slide 8
ANÁLISIS DE FACTORES
GOBERNANZA
TECNOLOGÍA
ECONÓMICO-FINANCIERO
AMBIENTAL (ACV)
SOCIAL

## Slide 9
GOBERNANZA
Planificación Estratégica /Normativa
Competencias administrativas
Fuentes de recursos
Escaso control administrativo en cuanto a tareas de selección en origen. Competencias distribuidas entre diferentes departamentos que dificulta la gestión integral.
Ausencia de plan de acción estratégico a medio y largo plazo. Falta de plan específico para residuos manufactureros no peligrosos.
Ausencia de presupuestos anuales para promover la consecución de objetivos y acciones priorizadas en el cierre del ciclo de materiales.
Información
Inconsistencia entre estadísticas y ausencia de información para algunas corrientes materiales. Falta de armonización de inventarios. Descentralización de información.

## Slide 10
TECNOLOGÍA
Nivel tecnológico
Innovación de procesos / Simbiosis
Generación de capacidades
Escasa información sobre aprovechamiento de subproductos de los sectores del acero y el papel. Ausencia de experiencias de simbiosis industrial para el cierre de ciclos entre actividades.
Ausencia de infraestructuras de recogida selectiva post-consumo (polímeros, celulósicos y RCD). Bajo nivel tecnológico para el reciclaje de polímeros y RCD. Bajo rendimiento de reciclaje de celulósicos. Para biomateriales oportunidades derivadas de la bioeconomía.
Reducida formación sectorial en materia de cierre de ciclos: aspectos administrativos, nuevos procesos y tecnología de separación/tratamiento, nuevos eco-productos…
Logística
Necesidad de captar mayor cantidad de recursos materiales post-consumo (polímeros, celulósicos, RCD).

## Slide 11
ECONÓMICO
Instrumentos económicos
Mercado
Deficiencias en los esquemas de financiación dirigidos a las regiones y municipios. Ausencia de incentivos a la inversión privada en infraestructura y logística. Complejidad de deducciones por tecnologías limpias. Ausencia de programas de subvenciones I+D+i. El marco tarifario actual es una barrera.
Fallas de logística inversa y suministro. El suministro no es estable. Elevada informalidad en la recogida de recursos.
Alianzas público-privadas de inversión
Ausencia de colaboración público-privada. Falta de seguridad jurídica al inversor.
Costos de infraestructura y logísticos
Limitados recursos económicos e incentivos a inversiones estratégicas: sistemas de recogida selectiva de productos post-consumo (polímeros, celulósicos y materiales de construcción) y sistemas de tratamiento. Altos costos logísticos.

## Slide 12
MEDIOAMBIENTAL
Impacto asociado a la gestión
Eco-diseño
Elevada disposición final de residuos industriales y de construcción; especialmente, escorias de acería y RCD. Ausencia de priorización en acciones de prevención y reutilización.
Alto potencial de reducción de emisiones al aire (CO2) relacionado con materiales de construcción (concreto y cemento), sector de acero y polímeros.
Transporte automotor de carga obsoleto.
Alta contribución de la energía renovable al mix eléctrico.
Baja implantación del eco-diseño y selección/clasificación en origen.
Agotamiento de recursos
Emisiones al aire

## Slide 13
SOCIAL
Aspectos culturales
Formalización de empleo
Recuperación de espacios
Alta informalidad en la recogida de recursos en corrientes post-consumo.
Fallas culturales que dificultan la separación de materiales post-consumo: polímeros y celulósicos (papel-cartón) .
Presencia de botaderos incontrolados, principalmente RCDs.
Capacitación
Insuficiente capacitación sectorial en nuevos procesos y tecnologías de recuperación de recursos materiales.

## Slide 14
Visit our blog:
www.tecnalia.com
blogs.tecnalia.com